附2

进口废塑料加工利用企业环境保护考核表

企业名称：                                         考核的加工利用场所地址：

| 项目 | 考核标准 | 考核方法要点 | 考核结果 | 不合格 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1.加工利用场所 | 1.1 厂区应符合当地政府的功能区规划要求，与居民区的卫生防护距离符合环评及其批准文件要求。 厂区面积不低于4000 平方米，厂房建筑面积不低于2000平方米（包括罩棚等半封闭建筑物）。租赁场地的，其租赁合同有效期不少于5 年。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文 件；查看土地征用许可文件或者国有土地使 用权证书，或者土地、厂房的租赁合同；现场检查。 |  |  |  |
|  | 1.2 按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的固体废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标识。 | 查看厂区平面布置图；现场检查。 |  |  |  |
|  | 1.3 加工利用场地建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。原料、产品、加工利用过程分选出的本企业不能利用的废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗、防火等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。 | 查看消防意见书；现场检查。 |  |  |  |
| 项目 | 考核标准 | 考核方法要点 | 考核结果 | 不合格 原因 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 2.加工利用设备和产品 | 2.1 年加工利用废塑料能力不低于5000 吨（以PET 为原料的化纤类生产企业除外）。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件；环境保护报告；现场核定。 |  |  |  |
|  | 2.2 化纤类生产企业应具有与加工利用能力相适应的废塑料预处理设备和生产加工设备（如：分选、破碎、清洗设备、纺丝设备等)；塑料制品类生产企业应具有与申请种类废塑料的加工利用能力相适应的预处理设备和生产设备（如：分选、破碎、吹塑机、挤塑机、发泡机、拉管机等）。塑料再生造粒类企业应具有与加工利用能力相适应的造粒机或破碎机。再生PET 片生产企业应具有一体化自动进料、破碎、分选、清洗、干燥、包装设施和设备。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、设备清单、购置发票等材料；现场检查。 |  |  |  |
|  | 2.3 禁止使用盐卤分选生产工艺。（经所在地省级环境保护主管部门认定的集中加工利用区域内、有经过验收合格的专业盐卤废水处理设施的除外）。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；现场检查。 |  |  |  |
| 3. 污染防治设施和措施 | 3.1 厂区具有雨污分流和污水收集系统。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；现场检查。 |  |  |  |
| 项目 | 考核标准 | 考核方法要点 | 考核结果 | 不合格 原因 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 3. 污染防治设施和措施 | 3.2 产生废水的企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求；需要外排的废水，必须经处理后达标排放，或者按规定将废水排入集中处理设施。生活污水不排入市政污水管网的，须经处理后达标排放。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978）或相应类别的地方相关标准。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看环 境监测制度、环境监测记录和6 个月内有效的 环境监测报告；现场检查。 |  |  |  |
|  | 3.3 产生粉尘的工艺应具有粉尘收集处理设施，加热用燃煤锅炉具有经环境保护主管部门验收合格的烟气污染治理设施。预处理、再生利用过程中产生的废气，应有集气装置统一收集，经净化装置处理后达标排放；如采用活性炭处理，活性炭应定期更换，并有更换记录，最长使用期不超过半年。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）相应类别的要求或者地方相关标准要求。有加热用锅炉的还须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB1321）。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看环境监测制度、环境监测记录和6 个月以内的有效环境监测报告；查看经营记录簿（包括活性炭更换记录）；现场检查。 |  |  |  |
|  | 3.4 环境监测指标可参照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（ HJ/T 364-2007 ）中的要求，并结合建设项目环评及其批准和验收文件以及所在地县级以上环境保护主管部门要求确定。地方环境保护主管部门要求废水在线监测的，必须建设、运行在线监测系统并作为考核依据。废水必测指标为pH、CODCr、BOD5、色度、SS、NH3－N、TP、石油类；废气必测指标为颗粒物、非甲烷总烃；有加热用锅炉的还须监测二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度。 | 建设项目环境影响评价文件及其批准文件、项目竣工环境保护验收批准文件；查看环境监测制度、环境监测记录和6 个月以内的有效环境监测报告；现场检查。 |  |  |  |
| 项目 | 考核标准 | 考核方法要点 | 考核结果 | 不合格 原因 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 3. 污染防治设施和措施 | 3.5 厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）相应类别的要求或者地方相关标准要求。 | 查看6 个月以内的有效环境监测报告。 |  |  |  |
|  | 3.6 禁止委托其他单位或者个人代为分拣、破碎、清洗进口废塑料。 | 查看经营情况记录簿及有关固体废物进口、运输，产品销售等环节的原始凭证，如报关单、运输合同、付款单据、销售发票、纳税申报表、税收缴款书（完税凭证）等；现场检查。 |  |  |  |
|  | 3.7 具有防风、防雨、防渗漏功能且与加工利用能力相适应的专用不可利用固体废物收集和贮存设施。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；现场检查。 |  |  |  |
|  | 3.8 加工利用企业和代理进口企业应严格控制进口废塑料的质量，禁止进口未经加工清洗等方式处理干净的使用过的废塑料。企业进口废塑料中所含本企业不能利用种类废塑料的数量不得超过废塑料进口总量的10%，并须在进口合同中订明。加工利用过程分选出的本企业不能利用的废塑料需要销售给其他单位作为原料利用的，必须在销售前经加工清洗等方式处理干净，且接收单位应符合环保要求并具有相应种类废塑料的无害化加工利用能力。塑料再生造粒类企业应当将进口废塑料经造粒或破碎工序后方可销售。 | 查看每批次进口废塑料的进口合同；查看接收单位具有相应种类废塑料无害化加工利用能力的证明文件和环境保护主管部门意见；查看经 营记录簿、销售发票；现场检查。 |  |  |  |
|  | 3.9 不可利用的残余废塑料、废弃过滤网、污水处理污泥及其他固体废物应以无害化方式处理处置，无露天焚烧现象。自行处理处置的，其设施应当通过竣工环境保护验收；委托其他单位处理处置的，所委托的单位必须符合建设项目环境保护有关规定。 | 查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看处置单位资质证明文件，委托处置合同、经营记录簿；现场检查。 |  |  |  |

| 项目 | 考核标准 | 考核方法要点 | 考核结果 | 不合格 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 3. 污染防治设施和措施 | 3.10 建立进口固体废物加工利用经营情况记录制度，如实记载每批进口固体废物所使用的许可证号、报关日期、进口金额、进口口岸、进口数量，到厂日期和数量，运输单位的名称和联系方式；加工处理或者利用进口废物量、时间、产量和流向。进口多种废塑料或者不同种类混合废塑料的，经营情况记录簿应当对分选出的每个种类的废塑料的加工处理情况分别进行记录。 | 查看经营情况记录簿及有关固体废物进口、运输，产品销售等环节的原始凭证，如报关单、运输合同、付款单据、销售发票、纳税申报表、税收缴款书（完税凭证）等。现场检查原料和产品的库存、加工利用、销售情况及不可利用废物的处理情况，重点检查进口多种废塑料或者不同种类混合废塑料的加工利用情况是否合理，去向是否符合要求。如：单台造粒机同一时间不能使用不同种类的废塑料，非再生粒子制造类企业销售的废塑料数量不得超过废塑料进口总量的10%等。 |  |  |  |
|  | 3.11 有突发环境事件或者污染事故的应急预案以及相应的应急设施、设备、场所，如人员安全防护装备、消防设施、监测仪器等。 | 查看应急预案演练记录以及相关培训记录；查看购置发票等原始凭证；现场检查。 |  |  |  |
|  | 3.12 设置专门部门或专人负责检查、督促、落实本单位进口可用作原料的固体废物的相关环境保护和污染防治工作，有关人员应经省级以上环境保护主管部门组织的相关培训合格。 | 查看环境管理制度文本；查看加工利用企业和代理进口企业培训合格证（尚未取得培训合格证的应由省级环境保护部门出具说明，并于6个月内安排培训）；现场询问管理人员。 |  |  |  |
|  | 3.13 所进口的废塑料必须符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废塑料》（GB16487.12）要求。未发现废塑料加工利用活动存在不符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（ HJ/T 364）或者地方规范要求的现象。未发现有进口不符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废塑料》的废塑料。 | 查看经营情况记录簿、固体废物进出口检验检疫记录；现场检查。 |  |  |  |
| 项目 | 考核标准 | 考核方法要点 | 考核结果 | 不合格 原因 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 企业负责人签字： （企业公章） 现场考核人签字： 现场考核人签字： 考核日期： 年 月 日 | 考核单位意见： （公章） 审核人签字： 联系电话： 年 月 日 |

填写说明：

1.本表由加工利用设施所在地设区的市级以上环境保护主管部门组织考核。考核单位和考核人员应经所在地省级以上环境保护主管部门培训。

2.《进口废塑料环境保护管理规定》发布实施后首次申请进口废塑料的企业必须提交本考核表原件，有效期三年。有效期内加工利用企业有新、改、扩建项目的，须重新考核。

3.现场考核人员不得少于两人。考核情况记录要简练，并明确回答是否符合考核要点。本表经现场考核后由现场考核人员签字，企业负责人签字并加盖企业公章。

4.本表所引用的环境保护标准、技术规范，均以考核时的有效版本为准。

5.全部考核指标合格的，考核通过。有一项考核指标不合格的，考核不通过。

6.加工利用设施所在地设区的市级以上环境保护部门根据现场考核结果，在考核单位意见栏内填写考核意见，并由审核人签字，加盖单位公章。