固废专项督查交办问题查处及整改落实情况表（截至2018年6月10日）-江门市

| 企业信息 | 督查组督查情况 | 地方环保部门立案情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 环境违法行为或环境问题个数 | 环境违法行为或环境问题类型 | 违反的法律依据和处罚的法律依据 | 向地方反馈日期 | 对反馈问题的处理建议 | 立案部门 | 已立案的违法行为 | 立案 日期 | 处罚告知日期 | 处罚决定下达日期 | 未立案、未处罚理由 | 是否移送公安（海关等） | 行政处罚以外的措施 | 整改落实情况 | 备注 |
| 1 | 江门市德邑大卫有限公司 | 2 | 1、企业名称与环评批复名称不相符。 2、固废堆放场所大门未设置标示牌，固废仓库防雨设施不够规范。 |  | 2018/5/23 | 1、对企业环评批复进行核实；2、督促企业完善固废场所的规范设置。 |  | 无 |  |  |  |  | 否 | 责令整改 | 1、经核查资料，该公司曾多次变更经营主体，但主营业务及产污工序未发生改变，目前排污许可证名称与企业名称相符；2、该企业已在危废储存区及内部储存间全部加设危废标识，并已完成封闭危废仓的缝隙，完善防雨措施。 | 已完成整改 |
| 2 | 江门荣信电路板有限公司 | 2 | 1、含铜污泥堆放场所不规范，防雨顶篷破损，防渗设施陈旧。2、危废贮存场所旁边的雨水井内有三根PVC管，企业未讲明排水去向，涉嫌暗管偷排。 |  | 2018/5/23 | 1、督促企业完善固废场所的规范设置；2、交当地环保部门查清雨水井内的排污情况，如属偷排，依法查处。 |  | 无 |  |  |  | 该企业危废贮存场所旁边的雨水井内有三根PVC管为旧通往调节池的沙井，两年前因地面下沉已停止使用，现已封堵。 | 否 | 责令整改 | 1、督查组检查二期危废房发现污泥存放在危废房外面，现已将污泥转移至危废房内存放。污泥仓雨棚材料已采购，正在进行整改。2、一期危废房与调节池的沙井为原来反冲液通往调节池的沙井，2016年因地面下沉，管道堵塞，已不用该沙井，改道至石灰加药间旁的沙井，现已封堵督查组检查的沙井。膜渣减重设备减重后的废水通过软管进入污水处理，督查组指出应使用硬管，不可使用软管，我局执法人员检查发现该企业已更换安装硬管；二期蚀刻废液收集池隔壁的软管为该公司在建设蚀刻液收集池时将蚀刻液转移至暂存罐的软管，建设完成收集池后便已停止使用，现已拆除。 | 主要问题已完成整改 |
| 3 | 江门市长优实业有限公司（旧厂） | 无 | 无 |  | 2018/5/23 | 无 |  | 无 |  |  |  | 该企业已无生产 | 否 |  |  |  |
| 4 | 华冠新型材料股份有限公司 | 2 | 1、与河源市金宇有色金属有限公司、江门市东江环保技术有限公司签订的合同已过期，未及时续签。2、车间废矿物油桶放置不规范，废矿物油未分类储存，地面油水混合物脏乱。 |  | 2018/5/23 | 督促企业完善固废场所的规范化设置、分类收集管理。 |  | 无 |  |  |  |  | 否 | 责令整改 | 企业正在签订危废处詈合同，该企业已完成废矿物油规范放置、分类储存，已清理地面油水混合物。 | 主要问题已完成整改 |
| 5 | 江门市东江环保技术有限公司 | 1 | 危险废物出入仓库管理台帐登记不够详细。 |  | 2018/5/24 | 督促企业完善出入库登记台帐。 |  | 无 |  |  |  |  | 否 | 责令整改 | 企业按照要求对公司危险废物出入库台帐进行了进一步梳理，完善了危险废物收集、贮存、利用、转移处置等环节的台帐记录，台帐记录中对进出库的车辆、时间记录不全的问题进行了补充登记，规范了仓储的危险废物标识内容（收储时间、减量化每袋的重量等） | 已完成整改 |
| 6 | 开平依利安达电子有限公司 | 4 | 1、压滤设施陈旧老化落后，圧滤污泥含水率高；2、未能提供环境影响报告书；3、含铜污泥圧滤后直接堆放在圧滤车间内，未设置固定贮存间，污泥包装标志牌未注明污泥重量，固体危废与液体危废混合堆放；4、蚀刻液储存场所围堰过低，处于半封闭状态，存在安全生产隐患。 |  | 2018/5/24 | 1、督促企业升级更换圧滤设备，提升圧滤污泥品质；2、督促尽快完成扩建项目环评编制；3、另设圧滤污泥贮存场所；4、完善蚀刻液储存场所，杜绝安全隐患。 |  | 无 |  |  |  |  | 否 | 责令整改 | 1.针对污泥含水率高，公司新污水厂已配置新压滤机，旧污水厂的污泥间及压滤机已订好改造计划，争取9月底前完成； 2.开平依利安达的扩产项目没有开工建设，扩产环评已要求广东德宝公司加快编写环评报告，争取9月底完成有关审批；3.已对现有危险废物分类存放在危废储存间内，并按要求注明重量、产生日期的标志牌；4.对现有含铜废液储存区围堰再加高10cm，计划6月底前拉设铁丝网做好围闭并设门锁。 |  |
| 7 | 开平市新龙回收加工有限公司 | 1 | 未取得危险废物经营许可证，未生产，正在准备运营前期准备工作。 |  | 2018/5/24 | 无 |  | 无 |  |  |  | 该企业无生产 |  |  | 要求企业必须在取得危险废物经营许可证后，方可从事危险废物收集、贮存、利用、处置等经营活动。该企业于2018年6月1日已取得危险废物经营许可证（编号：440783100630），但目前尚未投入生产。 | 已完成整改 |
| 8 | 恩平市华昌陶瓷有限公司 | 5 | 1、废水污泥与废纸皮混合堆放，废瓷砖材料与耐火砖露天存放；2、漆墨印桶与废机油桶露天存放，未及时存入专用贮存间；3、固体废物台帐登记不完整，缺项较多；4、产生的煤焦油、酚水混合水煤气混合燃烧；5、废旧石棉未交由有资质的单位进行处理。 | 《中华人民共和国大气污染防治防治法》第七十二条第一款、《中华人民共和国固体废物污染环境污染防治法》第五十八条第一款、第六十九条 | 2018/5/25 | 1、完善管理，分类贮存。2、按《固废法》第五十五条规定进行行政处罚。 | 恩平市环保局 | 1、危废与一般固体废物混合堆放，2、危废露天堆放。3、燃烧煤焦油 | 2018.5.27 2018.6.8 | 2018.6.4 2018.6.11 |  | 经恩平市环保局现场核实，废旧石棉暂未处理，目前已临时储存在危废储存场所内。 | 是，已移送当地公安部门 | 责令整改 | 目前，经恩平市环保局2018年6月1日现场核查，1、该公司一般固体废物已分类存放，全部转移仓库，做好管理台帐；2、废机油桶及漆墨印桶已移入危废仓库，做好分类标识和管理台账；3、废旧石棉已转入危废仓库储存，正在与危废处置公司签订危废处置合同。4、该公司每日根据生产情况，当三条生产线满负荷生产时，每日可产生2.5吨煤焦油，全部与水煤气混合燃烧。针对该公司危废与一般固废混合堆放、废旧石棉等危废露天堆放、燃烧煤焦油的违法行为，恩平市环保局已立案处罚，并移交公安作进一步处理。 |  |
| 9 | 恩平市东成镇豪安新型页岩建材厂 |  | 江门市环保局已对涉嫌危险废物倾倒地采样，待采样结果出来后，再进行下一步处置。 |  | 2018/5/25 | 无 |  |  |  |  |  |  | 是，已移送当地公安部门 |  | 该砖厂已涉嫌非法处置江门市长优实业有限公司废浸出渣危险废物，已由公安机关立案侦查，目前正在侦办之中。为配合公安机关办案，江门市环境监测中心站于5月13日、5月16日对涉嫌危险废物倾倒地进行2次采样，4块地块共采样46个，监测结果显示1#坑是危险废物，2#、3#、4#坑不是危险废物。5月25日江门市环境监测中心站再次对涉嫌危险废物倾倒地进行采样，检测结果显示已达到危险废物的标准，当地环保部门已将监测结果移送公安机关作进一步处理。 | 已完成整改 |
| 10 | 无名建筑垃圾堆放点 |  | 现场堆放有建筑垃圾，未发现危险废物和工业固体废物。 |  | 2018/5/25 | 无 |  |  |  |  |  |  | 否 | 整改通知书 | 无名建筑垃圾堆放点位于恩平市325国道旁边，堆放的建筑垃圾约30方，恩平市环保局已下发通知书要求属地政府3天内清理该无名建筑垃圾堆放场，确保无害化处理，目前已完成清理工作。 | 已完成整改 |
| 11 | 华新水泥（恩平）有限公司 | 2 | 1、废机油桶贮存间未设置标志牌，水泥地面有破损，有雨水进入储存间。2、水泥专用除铬剂（六价铬还原剂）储存不规范，未设置标示牌，专用贮存间。 |  | 2018/5/26 | 1、完善管理，分类规范贮存。 |  |  |  |  |  |  | 否 | 责令整改 | 目前废机油桶储存间已完成防雨防渗措施，并设置危废标识牌；已完成建设专用贮存仓库贮存水泥专用除铬剂（六价铬还原剂），并设置标示牌。 | 已完成整改 |